## Slide 1: Технические решения
по проблеме перегрева ШРУСа 0500A-RM-H-061000 Вал карданный задний РМ800Т

## Slide 3
16.05°
Рабочий угол* ШРУСа 0500A-RM-H-061000 Вал карданный задний РМ800Т * по электронной модели

## Slide 5
13.62°
Рабочий угол* крестовин 13603130000 Вал карданный задний РМ800 DUO * по электронной модели

## Slide 6: Техническое предложение №0
Переход на крестовины от РМ 800 DUO
угол перегиба = 13,46°
длина от точки до точки = 284,12мм
зазор между крестовиной и трубой R40102006 = 7,6мм
+ | -
Удешевление конструкции | Требуется регулярное обслуживание
Проверенная временем схема (большая живучесть в условиях бездорожья) | Большие колебания (увеличенная вибрация)
Не требуются изменения в раме | Неравномерная передача крутящего момента
13.46°

## Slide 7: Техническое предложение №0
7,6мм
Переход на крестовины от РМ 800 DUO
угол перегиба = 13,46°
длина от центра до центра = 284,12мм
зазор между крестовиной и трубой R40102006 = 7,6мм
+ | -
Удешевление конструкции | Требуется регулярное обслуживание
Проверенная временем схема (большая живучесть в условиях бездорожья) | Большие колебания (увеличенная вибрация)
Не требуются изменения в раме | Неравномерная передача крутящего момента

## Slide 8
расчетная геометрия требуемого шруса = ø80мм зазор между трубой и шарниром = 0мм
вид сверху в разрезе
Рассмотрение возможности перехода на увеличенные ШРУСа РМ800Т

## Slide 9: Техническое предложение №1
Под технологию прессового формования трубы
радиусы формования по средней линии = R63 Зазор между шарниром и трубой = 7,35 мм (есть возможность увеличить до 10мм)
+ | -
Не оказывает влияние на компоновку пластикового обвеса | Требуется спец. оснастка
Не уменьшает прочность рамы (относительно других предложений) | Добавляются доп. операции
 | Требуются изменения в сварочном стапеле
7,35мм

## Slide 10: Техническое предложение №2
Под технологию гибки трубы
радиусы гибки по средней линии = R63
минимальное расстояние прямых участков = 63мм
Зазор между шарниром и трубой = 39,75 мм
(зазор можно уменьшить, если уменьшить длину прямых участков)
+ | -
Не требуется спец. оснастка | Оказывает влияние на компоновку пластикового обвеса (есть риск интерференции) возможно проработать
Не добавляются доп. операции | Уменьшает прочность рамы (уменьшается сопротивление нагрузкам возникающих от двигателя, есть риск потери устойчивости) нужен расчет
Возможна установка шарнира большого типа-размера | Требуются изменения в сварочном стапеле
39,75мм

## Slide 11: Техническое предложение №3
Под технологию гибки трубы
радиусы гибки по средней линии = R63
минимальное расстояние прямых участков = 63мм
Зазор между шарниром и трубой = 7,9 мм (есть возможность увеличить до 10мм, при увеличении длины прямых участков, но тогда сопряжение трубы будет выходить за конструктивную зону на кронштейне, потребуется изменение кронштейна R40102023)
+ | -
Не требуется спец. оснастка | Уменьшает прочность рамы (уменьшается сопротивление нагрузкам возникающих от двигателя, есть риск потери устойчивости) нужен расчет
Не добавляются доп. операции | Требуются изменения в сварочном стапеле
Возможна установка шарнира большого типа-размера | 
Не оказывает влияние на компоновку пластикового обвеса | 
7,9мм

## Slide 12
Максимальные обороты, передаваемые задним приводным валом 4000 мин -1.

## Slide 13
Угол работы ШРУСа = 6 градусов
Требуется сдвиг редуктора = 29мм Ход подвески уменьшится на 15,2мм