## Slide 1
Подвески

## Slide 2: ТЗ
Характеристики

## Slide 3: Хода подвески
BRP CAN-AM OUTLANDER 6×6 1000 PRO
Ход зад: 251мм
Ход перед: 233мм
Клиренс: 279мм
Polaris Sportsman BIG BOSS 6x6
Ход зад: 155мм
Ход перед 208мм
Клиренс: 292мм
РМ-МГТУ 6x6
Ход зад: 200мм
Ход перед: 200мм
Клириенс: 250мм

## Slide 4: Хода подвески сторона с валом 306мм (короткий)
Имеем на данный момент:
Ход подвески 196 мм
Угол ШРУСа при отбое 26°
Угол ШРУСа при сжатии 13°
Суммарный угол 39 °

## Slide 5: Хода подвески сторона с валом 345мм (длинный)
Угол ШРУСа при отбое 23°
Угол ШРУСа при сжатии 12°
Суммарный угол 32°
Имеем на данный момент:
Ход подвески 196 мм

## Slide 6: Ход сжатия
На данный момент, в имеющейся версии ход сжатия ограничен упиранием колеса в платформу

## Slide 7: Увеличение хода отбоя на 50мм Клиренс: 300мм Ход:250
33°
32°
Длинный вал
Углы удовлетворительные
38°
39°
Углы удовлетворительные,
Вал выходит из чашки
Короткий вал

## Slide 8: Увеличение хода отбоя на 50мм Клиренс: 300мм Ход:250
При текущей кинематике, необходимо сделать валы по 350мм длинной и обеспечить расстояние между чашками в 243мм.
Углы в ШРУСах составят 33 градуса.

## Slide 9: CAN-AM OUTLANDER 6×6
Продольный рычаг. Ход подвески: 251мм

## Slide 10: CAN-AM OUTLANDER 6×6
Продольный рычаг. Ход подвески: 251мм

## Slide 11: CAN-AM OUTLANDER 6×6
Продольный рычаг. Ход подвески: 251мм

## Slide 12: При использовании качающегося рычага
33°
33°
Длинный вал
38°
38°
Короткий вал
Необходимо удлинить чашку на 23мм
Необходимо удлинить чашку на 12мм

## Slide 13
Сводная таблица. Обзор подвесок аналогов
Параметр |  | РМ 650-2 | Polaris Sportsman XP 1000 High Lifter Edition | CAN-AM OUTLANDER XT 570 | YAMAHA GRIZZLY 700 | Термит
Ход сжатия, мм |  | 79 | 61 | 125 | 122 | 
Ход отбоя, мм |  | 22 | 27 | 26 | 48 | 
Полный ход, мм |  | 101 | 88 | 151 | 170 | 250
Дорожный просвет в статике, мм |  | 246 | 286 | 254 | 281 | 300
Развал, градусов | Сжатие | +0,6 | -1 | 0 | -2 | 
 | Статика | +0,4 | -2 | +1 | -1 | 
 | Отбой | +0,2 | -2 | 0 | -2,5 | 
Радиус колеса, мм |  | 323 | 368 | 310 | 330 | 330
Наличие стабилизатора поперечной устойчивости |  | Задний | Нет | Задний | Задний | 
Высота по седлу |  | 85 | 90 | 91 | 95 | 
Жесткость подвески, Н/мм |  | ? | 70 | 40 | 55 | 
Продольный наклон оси нижнего рычага (α), градусов | Передняя подвеска | 5 | Не изм. | 0 | 5 | 
 | Задняя подвеска | 0 | 0 | - | 3 | 
Угол между осями рычагов (β), градусов | Передняя подвеска | 0 | 0 | 5 | 0 | 
 | Задняя подвеска | 0 | 0 | - | 0 | 
Сухая масса, кг |  | 375 | 441 | 336 | 314 | 
результаты замеров в МГТУ без разборки