## Slide 1
Характеристика | Крестовина | ШРУС
Вращение | Неравномерно | Равномерно
Рабочий угол | Ограничен (обычно до 20°) | Большой (до 40-45° и выше)
Конструкция | Относительно простая, важно соблюдать правильные углы установки и балансировку кардана | Более сложная
Надежность / Ресурс | Высокая прочность, ремонтопригоден (замена крестовины) | Высокий ресурс (100-200 тыс. км), но критичен к герметичности
Обслуживание | Требует периодической смазки, при износе крестовина заменяется | Требует внимания: главный враг — порванный пыльник
Что выбрать: крестовина или ШРУС
Если нужна высокая прочность и ремонтопригодность, чаще используется карданный шарнир с крестовиной. Если важна плавность работы при углах и конструкция транспортного средства рассчитана на такой узел, применяется ШРУС.
Сравнение Крестовины и ШРУС