## Slide 1: Анализ карданных передач трансмиссий конкурентов

## Slide 2: Карданные передачи трансмиссии BRP G1

## Slide 3: Карданные передачи трансмиссии BRP Can-Am Outlander 6x6 G2
Передача крутящего момента к переднему редуктору производится с помощью карданного вала через шлицевые муфты
Передача крутящего момента к задним редукторам производится с помощью карданных валов с крестовинами

## Slide 4: Карданные передачи трансмиссии BRP G3
Передний карданный вал
Задний карданный вал
Угол наклона: 13,3°
Угол наклона: 7,5°

## Slide 5: Карданные передачи трансмиссии CFMOTO CFORCE 800 HO (X8 H.O.) EPS
Передача крутящего момента к переднему редуктору производится с помощью карданного вала через шлицевые муфты
Передача крутящего момента к заднему редуктору производится с помощью карданного вала через шлицевые муфты

## Slide 6: Карданные передачи трансмиссии STELS ATV 650/800/850 GUEPARD
Передача крутящего момента к переднему редуктору производится с помощью карданного вала с крестовинами
Передача крутящего момента к заднему редуктору производится с помощью карданного вала с крестовинами

## Slide 7: Карданные передачи трансмиссии Baltmotors Striker 700 EFI
Передача крутящего момента к переднему редуктору производится с помощью карданного вала с ШРУСами
Передача крутящего момента к заднему редуктору производится с помощью карданного вала через шлицевые муфты

## Slide 8: Карданные передачи трансмиссии AODES PATHCROSS 800/1000
Передача крутящего момента к переднему редуктору производится с помощью карданного вала через шлицевые муфты
Передача крутящего момента к заднему редуктору производится с помощью карданного вала с крестовинами

## Slide 9: Карданные передачи трансмиссии Yamaha Grizzly 700
Передача крутящего момента к переднему редуктору производится с помощью карданного вала через шлицевые муфты
Передача крутящего момента к заднему редуктору производится с помощью карданного вала через шлицевые муфты

## Slide 10: Карданные передачи трансмиссии Polaris SPORTSMAN 850
Передача крутящего момента к переднему редуктору производится с помощью карданного вала с крестовинами
Передача крутящего момента к заднему редуктору производится с помощью карданного вала с крестовинами

## Slide 11: Карданные передачи трансмиссии HONDA TRX680
Передача крутящего момента к переднему редуктору производится через шлицевые муфты
Передача крутящего момента к заднему редуктору производится с помощью карданного вала с крестовиной и шлицевой муфты

## Slide 12: Карданные передачи трансмиссии Русская механика РМ650-2
Передача крутящего момента к заднему редуктору производится с помощью карданного вала с ШРУСами
Угол работы ШРУС составляет 8,6
Передача крутящего момента к переднему редуктору производится с помощью карданного вала с ШРУСами
Угол работы ШРУС составляет 27,2

## Slide 13: Карданные передачи трансмиссии Русская механика РМ800Т
Передача крутящего момента к заднему редуктору производится с помощью карданного вала с ШРУСами
Угол работы ШРУС составляет 16
Передача крутящего момента к переднему редуктору производится с помощью карданного вала с ШРУС
Угол работы ШРУС составляет 3,6

## Slide 14: Карданные передачи трансмиссии Русская механика ТЕРМИТ
Передача крутящего момента к проходному и заднему редуктору производится с помощью карданных валов с ШРУСами
Максимальный угол работы ШРУС составляет 14 (к заднему 3,2)
Передача крутящего момента к переднему редуктору производится с помощью карданного вала с ШРУСами
Угол работы ШРУС составляет 2,5

## Slide 15: Сравнительная таблица карданных передач
Модель ATV | Передача крутящего момента к заднему редуктору |  | Угол работы заднего карданного вала | Передача крутящего момента к переднему редуктору |  | Угол работы переднего карданного вала
BRP G1 | ??? | ?? | ??? | ??? | ?? | ???
BRP Can-Am Outlander 6x6 G2 | Крестовины | + | ??? | Шлицевые муфты | = | N/A
BRP G3 | Крестовины | + | 7,5 | Крестовины | + | 13,3
CFMOTO CFORCE 800 HO (X8 H.O.) EPS | Шлицевые муфты | = | N/A | Шлицевые муфты | = | N/A
STELS ATV 650/800/850 GUEPARD | Крестовины | + | ??? | Крестовины | + | ???
Baltmotors Striker 700 EFI | Шлицевые муфты | = | N/A | ШРУСы | % | ???
AODES PATHCROSS 800/1000 | Крестовины | + | ??? | Шлицевые муфты | = | N/A
Yamaha Grizzly 700 | Шлицевые муфты | = | N/A | Шлицевые муфты | = | N/A
Polaris SPORTSMAN 850 | Крестовины | + | ??? | Крестовины | + | ???
HONDA TRX680 | Крестовина/ Шлицевая муфта | + / = | ??? | Шлицевые муфты | = | ???
Русская механика РМ650-2 | ШРУСы | % | 8,6 | ШРУСы | % | 27,2
Русская механика РМ800Т | ШРУСы | % | 16 | ШРУСы | % | 3,6
Русская механика ТЕРМИТ | ШРУСы | % | 14 | ШРУСы | % | 2,5