## Slide 1
Что такое подвеска?
Подвеска автомобиля — это сложная система узлов и деталей, которая связывает колёса с несущим кузовом или рамой машины. Её главная задача — смягчать удары и вибрации от неровностей дороги, обеспечивать постоянный контакт колёс с покрытием, сохранять управляемость и защищать остальные узлы автомобиля от преждевременного износа.

## Slide 2
Lotus Engineering Software
Lotus Engineering Software(Lesoft) – пакет программ для расчета параметров различных узлов транспортного средства, одной из таких программ является Lotus Suspension Analysis.
Lotus Suspension Analysis(LSA)– программа для разработки и анализа геометрии подвески, которая строит динамические геометрические и кинематические модели и отображает в графическом виде основные параметры – угла развала, кастора, аккермана, центр крена, динамику схождения и развала, колесной базы и другие.

## Slide 3
Применение в различных областях
В мировой практике проектирования, анализа и оптимизации подвесок колесных дорожных и внедорожных транспортных средств, особенно среди студентов участвующих в международных соревнованиях SAE (BAJA, SUPRA, EFFI-CYCLE, GO-KART), Formula Student и Formula Bharat.

## Slide 4
Выбор типа подвески
Двойной поперечный рычаг с нижним расположением амортизатора
Двойной поперечный рычаг с толкателями(Push rod)
Двойной поперечный рычаг с верхним расположением амортизатора
Подвеска типа Макферсон

## Slide 5
Выбор типа рулевого управления
При проектировании или анализе подвески важным элементом подвески является рулевое управление. Lotus Suspension Analysis позволяет рассмотреть два типа: рулевая рейка и рулевая коробка, для каждого типа можно задать ход поворота.
Рулевая рейка
Рулевая коробка

## Slide 6
Задание параметров шасси
Просмотр работы подвески в динамическом виде можно в различных режимах: удар/отбой, крен и поворот. Для каждого из режимов можно регулировать параметры(например, ход отбоя или сжатия, угол крена или угол поворота колеса). Также возможно изменять параметры статического положения.
Ход отбоя
Ход сжатия
Крен
Поворот

## Slide 7
Задание параметров шин
Важным параметром подвески любого транспортного средства является шина, она влияет на пятно контакта с поверхностью, сопротивление качению и жесткость подвески.
LSA позволяет изменять параметры размер колес, вылет, а также жесткость шины.
Задавать параметры пружины и задавать ее податливость.

## Slide 8
Применение стабилизатора поперечной устойчивости
Одной из оригинальных функций программы LSA является возможность добавлять стабилизатор поперечной устойчивости в любой из представленных в программе типов подвески.
Функционал позволяет измерять углы работы узлов подвески, нагрузки на шарниры, а также податливость соединений.
Передняя подвеска
Задняя подвеска

## Slide 9
Применение приводных валов
Возможность применения в модели приводных валов доступно в данной программе. Позволяет рассчитывать углы работы приводных валов, крутящий момент передаваемый колесом и нагрузки на шарниры приводных валов.
Привода на передней подвеске
Привода на задней подвеске

## Slide 10
Оптимизация решений
Оптимизация состоит в том чтобы добиться заданных характеристик, задаваемых с помощью кинематических показателей, при помощи редактирования точек или параметров податливости втулок, в ограниченном диапазоне. Программа автоматически редактирует схему выбирая наилучшее решение для удовлетворения заданным характеристикам.

## Slide 11
Вывод графических результатов
Полезным инструментом при анализе или сравнении являются графические результаты, позволяют наглядно увидеть различия или сходство. При помощи графиков можно вывести изменения параметров: развала/схождения, передаточного отношения амортизатора, Кастора, колеи/полуколеи, антиклевок, аккерман, центр крена, наклон шкворня и другие.