## Slide 3: СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ APM – настоящее будущее!
Святослав Соколов
НТЦ «АПМ» - ведущий разработчик ПО для инженерных расчетов
Российские CAE-системы на службе промышленности
2023

## Slide 4
Оптимология
Оптимальность
=
Совершенство
Медиальная
Экстремальная
компромисс -> синергия
мультифункциональность
масса -> min
напряжения < σт/Kзап

## Slide 5
Оптимизационный подход

## Slide 6
Оптимизационный подход

## Slide 7: оптимизация «прочности»
Проектирование
оптимальное традиционное
с учетом технологических возможностей
«Эквивалентный брус» Эскизный проект
детализация геометрии
Силовой каркас Рабочий проект
метод прогрессивного джипега

## Slide 8
Оптимизационный подход
3 детали -> 1
Smax: 72 -> 36 МПа
APM Structure3D
и/или
Вертикаль и IOSO-K ?
APM Studio & Structure3D
и/или
КОМПАС-3D и FEM_TOP и Sdf3D
APM Structure3D
и/или
КОМПАС-3D и FEM и IOSO-K
X, мм

## Slide 9
Оптимизационный подход
к проектированию позволяет не только создать наилучшую конструкцию, но и обеспечивает конкурентное преимущество за счет снижения затрат на проектирование (временных, на изготовление опытных образцов) и себестоимости изготовления конструкции (в т.ч. за счет использования стандартных типоразмеров сортамента, проката и т.д.) и ее эксплуатации:
компенсирует снижение уровня проектирования
реальная помощь конструкторам в локализации проекта
эскиз нетипового проекта
учет нефизических пожеланий и ограничений.
Целью оптимального проектирования является создание изделий, конструкций и т.п., лучшим образом выполняющих требуемые функции, минимально используя имеющиеся ресурсы и возможности. Чтобы добиться качественного результата, необходимо оптимизировать на всех этапах проектирования.

## Slide 10
Оптимальность VS оптимизация
Оптимальное проектирование
– результат в 3-4 раза эффективнее типовых решений
оптимизация – позволяет улучшить имеющуюся деталь\конструкцию на 30-40%

## Slide 11
Оптимальное проектирование
конструкций
перспективы
Оптимальное проектирование
+Сопромат
+Термех
+Детали машин
+Материаловедение
+TOEFL or IELTS or PTE
=> 150

## Slide 12
Профессия, Призвание и Предназначение
Предназначение – то, ради чего что-то легко получается
– невозможно не делать
2020
Призвание – то, что легко получается
– шире выбора профессии
Профессия/специальность: регулировщик ДД, танцор, логист

## Slide 13
Оптимальность как принцип
…оптимизация кода…

## Slide 14
Оптимизация технологических процессов
Генри Форд был тем еще маньяком оптимизации. Знаменитый Ford T стал первым серийным автомобилем в истории, собранным с помощью конвейера. Что сделало его доступным для тех людей, которые раньше о личном автомобиле и мечтать не смели. При этом качества "Модели Т" как конечного продукта нисколько не пострадали. Пожалуй, кроме цветовой палитры

## Slide 15
Hogwarts & extended Optimality
Призвание&Предназначение?
Оптимальные проекты – (риторические) ???:
Детали/конструкции?
Жизни?
Личности?
Кто проектировщик?
??? к нему

## Slide 16
ТТХ
ТЗ
Приложение №1
к Договору № ХХ-ХХ-ХХ0/ХХ-ХХХ/ХХ/2019
от «__» _________2019г.
Техническое задание для проведения расчёта прочности и топологической оптимизации конструкции наименование.
Предмет договора
Расчёт прочности и топологическая оптимизация конструкции наименование.
Цель
Расчёт прочности и определение оптимального расположения материала в пределах заранее заданного пространства проектирования с целью достижения в [одном варианте минимизации массы при соблюдении ограничений на возникающие напряжения], [в другом варианте максимизации жесткости при ограничении объёма оставляемого материала]. (вариант выбирается заказчиком)
В рамках данной работы необходимо:
создать расчетную модель в соответствии с исходными данными (предоставляются заказчиком);
выполнить линейный статический прочностной расчет;
провести оценку полученных результатов;
провести топологическую оптимизацию конструкции для заданных расчётных случаев (предоставляются заказчиком);
провести оценку и контроль полученных результатов (согласование с заказчиком);
провести пост-обработку полученной формы;
провести проверочный расчёт новой конструкции для заданных расчётных случаев (предоставляются заказчиком);
предоставить результаты в электронном виде и на бумажном носителе – 1 экз.
Оптимизационный подход

## Slide 17
Этапы и модули
Формирование геометрии заготовки по габаритно-присоединительным размерам.
Задание закреплений, соединений и нагрузок.
Генерация КЭ сетки.
Задание закреплений, соединений и нагрузок.
Параметрическая оптимизация закреплений и соединений.
Задание области проектирования.
Топологическая оптимизация – минимизация массы с ограничением напряжений.
Формирование эскизной геометрии детали.
Проверочный расчет.
Формирование геометрии детали.
Финишная оптимизация геометрии.
APM Studio
APM Structure3D
APM Structure3D
APM Structure3D Компас-3D
APM Joint
Процесс
оптимального проектирования
APM Structure3D
и/или
КОМПАС-3D и FEM и IOSO-K
APM Studio и Structure3D
и/или
КОМПАС-3D и FEM и TOP
APM Studio и Structure3D
и/или
КОМПАС-3D и FEM
APM Structure3D
и/или
КОМПАС-3D и Sdf3D
Проектирование соединений.
Оптимизация принципа действия.
APM Structure3D и Joint
и/или
?

## Slide 18
ПРИМЕРЫ
Notes: 1992 – MS-DOS app
1996 – FEA
1998 – Civil Engineering
2000 – 2D CAD
2011 – Sk

## Slide 19
Изготовить стальную (Ст235) ферму габаритами 10000х1000х100*мм минимальной массы, выдерживающую равномерно распределенную нагрузку 100тс на верхний пояс с коэффициентами запаса 1.25 по текучести и 1.3 по устойчивости. Опирание по краям.
* справочно
Модельная задача
Smax: 72 -> 36 МПа
        в ~3 раза

## Slide 20
Модельная задача

## Slide 21
Модельная задача
        ?

## Slide 22
Модельная задача
        ?

## Slide 23
Модельная задача
Кронштейн Х13Н5К9М4
        радиус Ц

## Slide 24
Формирование геометрии заготовки по габаритно-присоединительным размерам. Задание закреплений, соединений и нагрузок. Генерация КЭ сетки.
        запускаем поверхностное моделирование в APM Studio
        в эскизе рисуем прямоугольник 10000х1000 мм
        командой «Контурная плоскость» превращаем его в пластину
        переходим в режим КЭ анализа
        присваиваем пластине толщину 100 мм
        прикладываем к верхнему ребру распределенную силу
        создаем КЭ сетку с шагом 50 мм (~20 КЭ на минимальный габарит)
        передаем ее в APM Structure3D
Модельная задача

## Slide 25
Задание закреплений, соединений.
        задаем оболочечным элементам фиктивную жесткость
        выбираем сечение максимальной изгибной жесткости, «прошиваем» им торцы пластины, правильно ориентируя сечение
        создаем заделанный узел вблизи торца пластины, упругую связь межу ним и серединой торца, задавая большими все параметры, кроме торсионной жесткости от прогиба пластины
        копируем упругую связь в другой торец, совмещаем узлы
        закрепляем узел в центре пластины от продольного перемещения
Модельная задача

## Slide 26
Настройка параметрической оптимизации торсионной жесткости соединений (закреплений).
        открываем окно настроек
        в качестве пространства проектирования выбираем слой, содержащий упругие связи, варьируемым параметром – торсионную жесткость упругой связи(в ЛСК), препятствующую повороту торцов при прогибе фермы
        результатами расчета – эквивалентное напряжение по Мизесу (SVM) в пластинах
        задаем целевую функцию как SVM (-> min) c точностью 4 МПа (~8% от ожидаемого напряжения)
Модельная задача

## Slide 27
Влияние жесткости закреплений и ее оптимизация.
        задавая очень малое и очень большое значения крутильной жесткости, линейным статическим расчетом получаем картины НДС, соответствующие шарнирному опиранию и заделке
        по результатам, напряжения концентрируются посередине балки или в заделке
        очевидно предположить, что при промежуточной жесткости закрепления напряжения снизятся и выровняются
        оптимальная жесткость находится расчетом Параметрической Оптимизации – максимальные напряжения в заготовке снижены в ~2 раза!
        переходим к удалению ненагруженных областей с помощью Топологической Оптимизации
Модельная задача

## Slide 28
Нахождение оптимальной геометрии изделия
с помощью Топологической Оптимизации.
        в качестве пространства проектирования выбираем оболочечные КЭ, кроме тех, к узлам которых приложена нагрузка (путем задания объемной доли)
        целевая функция – масса, ограничения: напряжения <= 190 МПа, мин. толщина 200 мм (4 габарита КЭ)
        в результате расчета получаем эскиз оптимальной геометрии фермы
Модельная задача

## Slide 29
Постобработка результатов Топологической Оптимизации.
        выбираем базовое сечение (труба электросварная прямошовная 100х2)
        обрисовываем эскиз стержневыми КЭ, не привязываясь к промежуточным узлам
        если конструкция предполагается симметричной – отзеркаливаем отрисованную половину, совмещаем узлы
        перезадаем распределенную нагрузку
Модельная задача

## Slide 30
Финишная оптимизация
        задаем шарниры на концах вспомогательных стержней (нижний пояс и раскосы) – разрешаем вращения, соответствующие прогибу фермы
        помещаем симметричные детали в отдельный конструктивный элемент
        проводим лин. статический расчет и подбор сечений конструктивных эл-тов
        группируем схожие сортаменты для сокращения ассортимента
Модельная задача

## Slide 31
Оценка результатов проектирования
        масса оптимальной конструкции 643 кг, а традиционной 2121 кг – в ~3 раза
        напряжения в конструкции 183 МПа обеспечивают требуемый к-т запаса по текучести 235 Мпа/183 МПа = 1.28 > 1.25
        запас общей устойчивости 1.87 > 1.3 – рекомендуемый СП 16.13330.2017
        прогиб 18.7мм/10000мм = 1/535 < 1/200 – рекомендуемый СП 16.13330.2017
Модельная задача

## Slide 32
Оптимальное проектирование
?? и ответы
        Параметрическая оптимизация жесткости крепления
        Топологическая оптимизация
        Финишная оптимизация
Упругие и шарнирные соединения Деталь
        проектируем как болтовые с зазором
        APM Joint

## Slide 34
Модельная задача
Оптимальное проектирование
        Литьё, экструзия Штамповка
        или резка\сварка

## Slide 35
Модельная задача
Оптимальный принцип действия

## Slide 36
Развитие
        - сохранение функциональности при погрешностях изготовления, износе, повреждениях.
???
«Хорошо летать
могут только красивые самолеты» А.Н. Туполев
        fine optimization
Топологическая оптимизация
Реверс-инжиниринг Робастность Финишная оптимизация
Локализация производства

## Slide 37
Спасибо
за внимание!
Компания НТЦ «АПМ» (научно-технический центр)
Московская область, г. Королев Октябрьский бульвар, д. 14, офис 6
Тел.: (495) 120-58-10 доб.17
Internet: www. apm.ru, www.cae.apm.ru
E-mail: ssokolov@apm.ru
Технология Оптимального Проектирования позволяет не только создать наилучшую конструкцию, но и обеспечивает конкурентное преимущество за счет снижения затрат на проектирование (временных, на изготовление опытных образцов), себестоимости изготовления (в-т.ч. за счет использования стандартных типоразмеров сортамента и-т.д.) и эксплуатации конструкции.
Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!
Выводы

## Slide 39
Оптимизация разными задачами
Максимизация жесткости (мин. Edef) с ограничением по объему
Минимизация массы с ограничением по напряжениям

## Slide 40
Оптимизация разными задачами
& σ< σтек
Edef  min
=
же.. MAX
% vol
mass  min
σ< σтек
коня на скаку остановит?
в горящую избу войдет?

## Slide 41
Оптимизация разными задачами
& σ< σ-1
Edef  min
=
же.. MAX
% vol
mass  min
σ< σ-1
1х45хОСx4
4х350хОСx4
4х350хNLOPT_NEWx3
РАСЧ_СЛхИТЕРхМЕТОДxШТРАФ
4х350хNLOPT_NEWx3